## Slide 1
Entwurf und Implementierung der Verschlüsselungskomponente
Communication Networks
© ComNets
Abgeschlossene Arbeiten:
Implementierung des Verschlüsselungsmoduls für Nutzdaten der RTP/I-Pakete (Default: AES (Rijndael) Algorithmus mit 128-bit symmetrischem Schlüssel)
Implementierung von Modulen zur Benutzerauthentisierung und zum Schlüsselaustausch:
  Implementierung eines zentralen Schlüsselservers mit Access-Datenbank
  Public-key basierter Datenaustausch zwischen Schlüsselserver und mlb
  Funktionen zur Anforderung der aktuellen (Benutzer-spezifischen) Sitzungsliste, Auswahl von Sitzung und Empfang von Chiffrierschlüsseln, Registrierung neuer Sitzung (evtl. nur für bestimmten Benutzerkreis) und sichere Generierung von Chiffrierschlüsseln (beim Server)
  Serverseitiges Programm mit GUI zur Sitzungs- und Teilnehmeradministration
  Fehlerbehandlungsmechanismen
Integration der implementierten Module in mlb version 0.6.10 (Win-Version)
Testdurchführung mit bis zu 3 mlb-clients innerhalb LAN
Ausblick: Modulintegration in der aktuellen mlb-version (?)
TP3: Sicherungssystem zum Schutz von Urheberrechten an Teachware

## Slide 2
Implementierung des zentralen Schlüsselservers und Client-Modul
Communication Networks
© ComNets
Client
WinSock API
TCP/IP
Ethernet
Server
WinSock API
TCP/IP
Ethernet
mlb 0.6.10
key server (137.226.4.88:1030)
Access DB
ODBC
Secure PRNG “Yarrow”
User list
Fixed sessions
Temp. sessions
Authorization
TP3: Sicherungssystem zum Schutz von Urheberrechten an Teachware

## Slide 3
Server Administration Programm - GUI
Communication Networks
© ComNets
TP3: Sicherungssystem zum Schutz von Urheberrechten an Teachware
Hauptfenster der
Schlüsselserver-Anwendung
Hinzufügen neuer User bzw. Editieren von Userdaten
Hinzufügen/Anmeldung neuer mlb-Sitzung

## Slide 4
Implementierung von Watermarking-Algorithmen
Communication Networks
© ComNets
Abgeschlossene Arbeiten:
Watermarking-Algorithmus für Audiodaten:
  Implementierung des Verfahrens mittels Wahrnehmungsverdeckung im Zeit- und Frequenzbereich für PCM-Audioausschnitte mit 32 kHz und 44,1 kHz Abtastrate
  Optimierung der Algorithmus-Parameter, z.B. Amplitudenverstärkungsfaktor der Wasserzeichenbitmuster (wichtig für auditiven Eindruck und Robustheit)
  Durchführung von Testreihen mit unterschiedlichen Audioausschnitten und Prüfung der Wasserzeichen-Robustheit bei weiterer Signalverarbeitung (z.B. Filterung, MP3-Kompression)
Watermarking-Algorithmus für Videodaten:
  Implementierung des ausgewählten Spread-Spectrum Verfahrens für unkomprimierte Videodaten (AVI-Videos)
  Optimierung der Algorithmus-Parameter (z.B. „chip-rate“) und Durchführung einer Testreihe
Noch in Arbeit:
Implementierung des Watermarking-Algorithmus für komprimierte Videodaten (z.B. MPEG-2)
TP3: Sicherungssystem zum Schutz von Urheberrechten an Teachware

## Slide 5
Amplitudenvergleich (Audio) – Mit und Ohne Wasserzeichen
Communication Networks
© ComNets
TP3: Sicherungssystem zum Schutz von Urheberrechten an Teachware